| Общество с Ограниченной Ответственностью реестр «НАДЁЖНАЯ РЕПУТАЦИЯ» 74 № 0400000333 | Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Калинина,4 Телефоны: (8-3519)- 22-50-58 (факс), 23-48-64, 23-69-45, 29-25-96 (бухг.) 29-45-28 (директор) Сайт:http://www.npo-n.ru/ E-mail: npo@mgn.ru Банковские реквизиты: ООО НПО "НАДЁЖНОСТЬ" р/с 40702810625490000309 в Филиале №6602 Банка ВТБ 24(ЗАО) г.Екатеринбург БИК 046568905 к/с 30101810400000000905 ИНН 7444007635 КПП 744401001 ОГРН 1027402054173 |
| --- | --- |

Начальнику Федерального государственного учреждения «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России (ФГУ ВНИИПО МЧС России)

генерал-майору внутренней службы Климкину В.И.

Уважаемый Виктор Иванович!

Прошу Вас дать разъяснения по трактованию отдельных положений Федерального закона от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – Технический регламент) и Сводов правил.

Первое.

Статья 89 Технического регламента:

п. 9. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.

Прошу разъяснит, что означает в данном случае термин «самостоятельный эвакуационный выход». Пункты 3, 4, 5 статьи 89 Технического регламента дают понятие какие выходы относятся к эвакуационным, но они не позволяют определить, какой же из них является самостоятельным.

Так например, здание торгового центра, на одном этаже расположены торговые помещения (класс функциональной пожарной опасности – Ф3.1),  помещение кафе (Ф3.2), помещение парикмахерской (Ф3.5), все помещения разделены противопожарными перегородками с противопожарными дверями и имеют выход в общий коридор, ведущий в лестничную клетку типа Л1. Считается ли в данном случае, что все помещения имеют «самостоятельные эвакуационные выходы» или для каждого помещения необходимо проектировать отдельный  коридор, ведущий в отдельную лестничную клетку?

Прошу так же пояснить второй пример, общественное здание на первом этаже расположено торговое предприятие  (класс функциональной пожарной опасности – Ф3.1), на втором – ресторан (Ф3.2), на третьем – офисные помещения (Ф4.3), на четвертом - гостиница (Ф1.2). Этажи разделены противопожарными перекрытиями I типа. Допустима ли в таком случае эвакуация со всех этажей здания по общим лестничным клеткам, имеющим выходы непосредственно наружу или для каждого этажа необходимо предусматривать отдельные лестничные клетки?

Отдельно прошу пояснить статью  2 Технического регламента, которая определяет:

2) безопасная зона – зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;

48) эвакуационный выход – выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону.

Являются ли незадымляемые лестничные клетки – безопасной зоной,  ведь в ней люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют?

Второе.

Статья  2 Технического регламента, определяет:

27) пожарный отсек – часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара.

Для примера возьмем здание, в котором все помещения одного класса функциональной пожарной опасности. Можно ли в данном случае считать, что здание выполнено одним пожарным отсеком или в данном случае понятие «пожарный отсек» не применимо?

Если считать, что здание выполнено одним пожарным отсеком, то значит, что наружные стены должны быть – противопожарными, с противопожарным заполнением проемов, т.е. все окна д.б. неоткрываемыми, а двери на балкон противопожарными?

Правомерно ли считать, что противопожарной стеной необходимо только отделять один пожарный отсек от другого, если в определении стоит слово «выделен», т.е. огражден со всех сторон.

Если считать, что здание не имеет пожарных отсеков, то, как определить требуемый предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности, если в СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» во всех таблицах принимается «Площадь этажа, в пределах пожарного отсека зданий», правильно ли полагать, что если здание не выделено противопожарными стенами,  т.е.нет пожарного отсека, то требования к этажности здания, площади пожарного отсека, классу конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости отсутствуют?

И далее, полагаем, что наружные стены здания не являются противопожарными, но к ним предъявляются требования по пределу огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности согласно таблицам 21 и 22 приложения к Техническому регламенту. В зависимости от принятой степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 11 приложения к Техническому регламенту определяются противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями. Для примера возьмем два рядом расположенных здания,  стена одного их них, наиболее высокого, является противопожарной (либо глухой, либо с противопожарным заполнением проемов), правомерно ли полагать, что в этом случае расстояние между зданиями не регламентируется, ведь пожарные отсеки одного здания, разделенные противопожарной стеной, располагаются рядом? Если данное утверждение верно, то как тогда трактовать статью 69 Технического регламента:

9. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

Т.е. при расположении пожарных отсеков в одном здании противопожарного расстояния между ними нет, а вот  при расположении пожарных отсеков в разных зданиях расстояние между ними д.б. не менее 3,5 м. Где же смысл, ведь в обоих случаях отсеки разделяет противопожарная стена?

Третье.

Статья 72 Технического регламента определяет:

2. Противопожарные расстояния следует определять от окон … общественных зданий, сооружений и строений … до стен гаража ….

Рассмотрим ситуацию: имеется гаражный кооператив, на границе с которым предполагается построить общественное здание, стена общественного здания, обращенная к гаражам является противопожарной I типа и не имеет окон (или имеет противопожарное заполнение), а стена гаражей со стороны общественного здания не имеет ни окон, ни дверей, ни ворот. Вправе ли в этом случае полагать, что противопожарное расстояние между гаражами и общественным зданием не нормируется?

Если данное утверждение верно, то как оно соотносится со статьей  69 Технического регламента?

Четвертое.

Согласно СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»:

Выбор размеров здания и пожарных отсеков следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности.

При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности или должны быть разработаны специальные технические условия в соответствии с требованиями ст. 78 № 123-ФЗ.

Прошу дать определение, что подразумевается под «худшим показателем»?

Для примера рассмотрим трехэтажное  общественное здание. На его первом и втором этажах расположены предприятия торговли, а на третьем – офисные помещения. Как в этом случае определяется класс функциональной пожарной опасности здания, что это:

- здание органов управления учреждений, контор, офисов (Ф4.3) со встроенными помещениями предприятий торговли (Ф3.1);

- здание предприятий торговли (Ф3.1) со встроенными помещениями здание органов управления учреждений, контор, офисов (Ф4.3).

Ни один из нормативных документов не определяет критериев и порядка отнесения зданий к классам по функциональной пожарной опасности. Между тем, если отнести здание к классу Ф4.3 его пожарно-технические характеристики определяются согласно таблицы 6.9  СП 2.13130.2009 и, к примеру, наибольшая высота здания может быть 50 м, а наибольшая площадь пожарного отсека – 6000 м², а если класс здания Ф3.1 то потаблице 6.9 инаибольшая высота здания может быть только 15 м, а наибольшая площадь пожарного отсека – 3500 м².

Какой в данном случае показатель является худшим?

Ответ прошу дать письменно по адресу:

С уважением,

Директор

Исп.: Варламов Владимир Юрьевич

Тел.: 89048115890